## Slide 1: 수목 유지관리 조사 · 보고서 작성 매뉴얼
QR 기반 수목조사를 실시하고
사진·데이터가 자동 반영된 유지관리 보고서를 작성합니다.
대상: 현장 조사 및 사무 담당 직원

## Slide 2: ① 현장 조사 (모바일)
1. 수목 표찰의 QR 코드 스캔
2. 공원명·수목코드 자동 입력 확인
3. 생육상태·수세·피해유무 선택
4. 현장 의견 메모 작성
5. 사진 4장 업로드 후 제출

## Slide 3: ② 사진 촬영 기준
사진은 총 4장 업로드합니다.
1) 전경
2) 수간
3) 근원부
4) 피해부 (없으면 근접 사진)
대상이 명확히 보이도록 흔들림 없이 촬영합니다.

## Slide 4: ③ 사무실 작업 (엑셀)
1. 공원별 유지관리 보고서 엑셀 파일 열기
2. [데이터 → 모두 새로 고침]
3. 조사 데이터 및 사진 자동 반영 확인

## Slide 5: ④ 시트별 작성 방법
시트1: 표지 – 공원명·조사기간·조사자 입력
시트2: 유지관리 종합 요약
- 전반적인 생육 상태
- 주요 문제점
- 유지관리 필요 사항
시트3: 자동 데이터 (수정 금지)
시트4: 사진 자동 표시 + 캡션 수정

## Slide 6: ⑤ 인쇄 및 제출
용지: A4 / 세로 / 배율 100%
출력 순서 권장:
1. 시트1 (표지)
2. 시트2 (종합 요약)
3. 시트4 (사진 증빙)
수목 1주 = 1페이지

## Slide 7: ⚠️ 주의사항
- 새로고침 없이 작성 시작하지 말 것
- 시트3 데이터 수정 금지
- 사진 재삽입 금지
- 체크리스트식 요약 작성 금지

## Slide 8: 한 줄 요약
QR 조사 → 엑셀 열기 → 새로고침 →
시트2 작성 → 시트4 캡션 정리 → 인쇄